## Slide 1: 课堂测试习题讲解
2018/5/31

## Slide 2: 习题一
问题1： 请按照你的理解解释下什么是点扩散函数以及它在图像处理中的作用。
  点扩散函数（point spread function (PSF) 描述了一个成像系统对一个点光源（物体）的响应。PSF的一般术语就是系统响应，PSF是一个聚焦光学系统的冲击响应。（2分）
  PSF是一个重要的概念，在傅里叶光学、天文成像、医学影像、电子显微学和其他成像技术(三维显微成像和荧光显微成像)都有重要作用。一个点状物体扩散（模糊）的度（degree）是一个成像系统质量的度量。在非相关成像系统中（荧光显微、望远镜、显微镜等），成像过程是在能量上是线性的，可以通过线性系统理论来表达。其他应用合理即可。（3分）

## Slide 3: 习题一
问题2 ：(傅里叶变换) 求下列信号的傅立叶变换
由时移性：
（2分）

## Slide 4: 习题一
问题2 ：(傅里叶变换) 求下列信号的傅立叶变换
由频移性：
（2分）
由卷积特性：

## Slide 5: 习题一
问题2 ：(傅里叶变换) 求下列信号的傅立叶变换
（1分）

## Slide 6: 习题二
问题1：（线性滤波) 基于邻域运算的图像处理算法---线性滤波。输入的二值图像如图a所示，其中,目标部分如阴影像素所示（像素值为1)，背景部分如空白像素所示（像素值为0）。采用如下图所示的 模板对输入图像进行线性滤波操作，请给出输出结果（在图b中画出）。
模板 图a 输入图像 图b 输出图像
Notes: 线性滤波的步骤为：
1、将滤波模板（含有若干个点的滑动窗口）在图像中漫游，并将模板中心与图中某个像素位置重合；
2、读取模板中各对应像素值与输入图像中像素值进行逐个元素相乘再求均值；
3、 若均值>0.5, 图像b对应中心元素为1；若均值<0.5, 图像b对应中心元素为0；

## Slide 7: 习题二
问题2 ：(傅里叶变换)
请按照自己的理解回答下傅里叶变换在信号处理中的作用。
关键点：1. 将时域信号分解为不同频率的正弦信号的叠加
2. 时域信号转化为频域信号，实现信号的滤波、调制、抽样
Notes: 阐述图像结构是什么

## Slide 8: 习题三
问题1 ：(图像滤波)
根据你的理解，解释下图像中振铃现象产生的原因。
答：
图像处理中，对一幅图像进行滤波处理，若选用的频域滤波器具有陡峭的变化，则会使滤波图像产生“振铃”，所谓“振铃”，就是指输出图像的灰度剧烈变化处产生的震荡，就好像钟被敲击后产生的空气震荡。(1分)
由卷积定理可将下面两种增强联系起来:
频域增强：
空域卷积：
其中f, g, h分别为输入图像，增强图像，空域滤波函数；F, G, H分别为各自的傅里叶变换, *为卷积符号。(2分)
在空间域将低通滤波作为卷积过程来理解的关键是h(x, y)的特性：可将h(x, y)分为两部分：原点处的中心部分，中心周围集中的成周期分布的外围部分。前者决定模糊，后者决定振铃现象。若外围部分有明显的震荡，则g(x, y)会出现振铃。利用傅里叶变换，我们发现，若频域滤波函数具有陡峭变化，则傅里叶逆变换得到的空域滤波函数会在外围出现震荡。(2分)

## Slide 9: 习题三
问题2 ：(自适应滤波)
请给出维纳滤波器的推导过程。
维纳滤波器推导过程参考课件7（SIP07）

## Slide 10: 习题四
问题1：小波变换与傅里叶变换的区别与联系
区别：二者基函数不同，傅里叶变换的的基函数为正弦函数，小波变换的基函数是任意的小波基函数；傅里叶变换只有频率分辨率没有时间分辨率，丢失了信号时频域的局部特性，而小波变换不仅能反映频率组成而且能够反映信号在频域内随时间变化信息。
联系：傅里叶变换和小波变换都是将一个复杂的函数分解为一系列简单函数的叠加；凡是能用傅里叶分析的函数，都可用小波变换进行分析，并且小波变换的效果更好；小波变换可以理解为用经过缩放和平移的一系列的函数代替傅里叶变换中的正弦波。

## Slide 11: 习题四
将信源符号按出现概率从大到小排成一列，然后把最末两个符号的概率相加，合成一个概率。
把这个符号的概率与其余符号的概率按从大到小排列，然后再把最末两个符号的概率加起来，合成一个概率。
重复上述做法，直到最后剩下两个概率为止。
从最后一步剩下的两个概率开始逐步向前进行编码。每步只需对两个分支各赋予一个二进制码，如对概率大的赋予码0，对概率小的赋予码1。
问题2：霍夫曼编码
Notes: 哈夫曼树也叫最优二叉树（哈夫曼树）

## Slide 12: 习题四
问题2：霍夫曼编码
c
b
a
f
e
7/22
5/22
4/22
2/22
1
0
f=00 e=10 a=11 b=010 c=0110 d=0111
d
1/22
3/22
6/22
22/22
13/22
9/22
3/22
0
1
0
1
0
1
0
1
Notes: 哈夫曼树也叫最优二叉树（哈夫曼树）

## Slide 13: 习题四
问题2 ：(霍夫曼编码)
已知如下字符： a e i o u 的出现概率分别为： 0.3， 0.2 ，0.3，0.1， 0.1 。试求：数据串 aiu 的霍夫曼编码。
Notes: 哈夫曼树也叫最优二叉树（哈夫曼树）

## Slide 14
 | 第0次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 
a | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1
i | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0
e | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | 
o | 0.1 | 0.2 |  |  | 
u | 0.1 |  |  |  | 
令概率大为0，概率小为1，同概率下，按字母表的顺序表示在前为0，在后为1，则各字符霍夫曼编码为：
a:00 i:01 e:10 o:110 u:111
故aiu霍夫曼编码为0001111.
0
1
0
1
0
1